Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable – Plan piloto

Informe Anual 2013

Informe Anual

De acuerdo con La Ley N°7593, la Autoridad Reguladora tiene la competencia de emitir y publicar reglamentos; así como de velar por el cumplimiento de los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar en forma óptima  los servicios públicos sujetos a su autoridad.  El agua brindada por los prestadores del  servicio debe ser apta para consumo humano, por lo que deben  cumplir con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua Potable, para ello realizan análisis periódicos en diferentes puntos de los sistemas, permitiendo evaluar la calidad del agua distribuida.

La ARESEP para cumplir con sus competencias, requiere determinar si los resultados que se presentan a la Intendencia de Agua son válidos y cumplen la norma establecida,  por lo que  debe verificar dichos resultados y análisis de calidad del agua se realicen cumpliendo la metodología establecida y en las condiciones normales de operación del acueducto, a efecto de que no se alteren los resultados de los mismos. Por otra parte no se cuenta con un sistema de control que permita en alguna medida evaluar la gestión del operador.

Antecedentes

El Reglamento para la Calidad del Agua Potable emitido mediante el decreto N°32327-S establece los niveles máximos permisibles que deben alcanzar aquellos componentes o características del agua que puedan presentar un riesgo para la salud de la comunidad e inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento de agua en beneficio de la salud pública. En el mismo además se detallan tanto los niveles como la frecuencia con la que se deben realizar los análisis.

Actualmente en la mayoría de los acueductos, especialmente las ASADAS no existe un seguimiento de la calidad del agua y en muchos de los acueductos solamente realizan en nivel básico de control (N1), por lo que se han dado problemas con metales y sales (Niveles N2 y N3)  que pueden resultar nocivos a la salud de las personas si sobrepasan los niveles especificados.

Resultados

Durante el año 2013 se realizó un plan piloto del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable que inicia formalmente en el 2014. Con este plan piloto se muestrearon varios acueductos a nivel nacional, pero para esta ocasión la muestra utilizada no fue una muestra representativa debido a que los recursos disponibles no eran suficientes para muestrear la cantidad necesaria. Esto se tomó en cuenta para el desarrollo del programa del 2014. El muestreo realizado en cada acueducto consistió en 2 muestras a nivel N3 en fuentes y 3 muestras, para el nivel N1 en redes.

Como se muestra en el cuadro siguiente, el operador con mayor cobertura es el AyA; pero los sistemas comunitarios (ASADAS/CAAR´S) son lo que tiene mayor cantidad de acueductos. La distribución de los acueductos a nivel nacional se detalla a continuación:

Cuadro #1: Estimación General de la Cobertura y Calidad 2013.

| Abastecimiento | N° | Población cubierta |
| --- | --- | --- |
|  | Acueductos | Población | % |
| AyA | 191 | 2.226.347 | 47,2 |
| Municipalidades | 234 | 655.524 | 13,9 |
| CAAR´/ASADAS* | 2.010 | 1.228.961 | 26,0 |
| ESPH y otros | 16 | 230.000 | 4,9 |

Fuente: LNA e INEC

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)

De los 191 acueductos administrados por el AyA en el plan piloto se muestrearon 10 acueductos obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro #2: Resultados AyA Parte A

Cuadro #3: Resultados AyA Parte B

Los 10 acueductos muestreados dan servicio a una población de 80 300 personas de las cuales 57 771 están recibiendo agua con algún parámetro que incumple el reglamento; como se observa en el gráfico#1 esto representa el 72% de esta población.

Gráfico #1:

De de los acueductos de los 10 acueductos muestreados, incumplen 7 con algún parámetro para un 70% de incumplimiento.

Gráfico #2:

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH S.A.)

De los 12 acueductos administrados por la ESPH se muestrearon 2 obteniendo los siguientes resultados

Cuadro #4: Resultados ESPH

Los 2 acueductos muestreados dan servicio a una población de 52 078 personas según la información brindada por la empresa por medio de la encuesta realizada durante la inspección; por lo tanto esta es la población con incumplimiento.

Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asadas)

De los 2010 acueductos administrados por ASADAS o CAARS se muestrearon 17 acueductos obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro #5: Resultados ASADAS parte A

Cuadro #6: Resultados ASADAS parte B

Los 17 acueductos muestreados dan servicio a una población de 34 112 personas de las cuales 27 373 están recibiendo agua con algún parámetro que incumple el reglamento; como se observa en el gráfico #3 esto representa el 80% de esta población.

Gráfico #3

Con respecto al cumplimiento de los acueductos de los 17 acueductos muestreados, existen 12 que incumplen.

Gráfico #4

Resumen General

En resumen de los acueductos muestreados el 59% incumple con algún parámetro del Reglamento de la Calidad del Agua vigente.

Gráfico #5

Conclusiones

- Se muestrearon 29 acueductos con 2 muestras  con nivel N3 en fuentes y 3 muestras a nivel N1 en redes. Los niveles obedecen a los especificados en el  Reglamento para la Calidad del Agua Potable decreto N°32327-S.

- El 59% de los acueductos muestreados incumplen al menos 1 parámetro del reglamento antes mencionado.

- La población abastecida por estos acueductos es de aproximadamente 166 490 personas de las cuales 137 222 (82%) consumen agua que incumple algún parámetro del reglamento.

- El mayor parámetro de incumplimiento es el cloro (ya sea ausencia o exceso), seguido por la presencia de Coliformes fecales. Además se presentan algunos parámetros importantes como Manganeso, Aluminio y hierro.

- Queda fuera de las competencias de la Intendencia de Agua pronunciarse con respecto a si se encuentra en riesgo la salud pública.

- Las ASADAS visitadas comentaron que muchas de ellas no realizan seguimientos a la calidad del agua.

- Los análisis los debe realizar un laboratorio acreditado por el ECA.

- La muestra tomada no es representativa ni a nivel nacional, ni a nivel institucional.

Recomendaciones

- La Intendencia de Agua debe implementar el Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua para verificar el cumplimiento del Reglamento para la Calidad del Agua Potable decreto N°32327-S ya que se detectaron gran cantidad de incumplimientos.

- La Intendencia de Agua debe coordinar con el Ministerio de Salud para que se emitan órdenes sanitarias en caso de que se ponga en riesgo la salud pública.

- IA debe realizar un procedimiento de no conformidades para dar seguimiento a los casos presentados y así valorar si es necesario abrir un expediente o sancionar a los acueductos. Este procedimiento debe ser coordinado por MINSA.

- El AyA como ente rector debe capacitar a los funcionarios de los acueductos en el tema de cloración, tanto en la importancia de la misma como la manera correcta de realizarlo.

- Se debe verificar la credibilidad de los laboratorios que realizan los análisis. Además se debe verificar que cumplan con los lineamientos y tarifas emitidas por el Colegio de Químicos.

- Para el 2014 se debe realizar una muestra representativa para que este análisis se pueda tomar en cuenta para otras consideraciones.

- Los prestadores deben de cumplir a plenitud lo establecido en el Reglamento de Calidad de Agua vigente; tanto en frecuencia como en niveles, así como la instalación de sistemas de cloración cuyos costos están incluidos en la tarifas fijadas por Aresep.

- Aprovechar los datos para iniciar la generación de un mapa de calidad de agua a nivel nacional ya que el país no cuenta con esta información.